POLICE OG GIPSA Cena u odnosu na materijal

Malo kompleksnije za izradu od samih zidova i spuštenih plafona.
Cena ovih polica stoga je i veća, krece se od 18-30e u zavisnosti od kompleksnosti iste.

Rade se od raznih profila.
Malo ćemo preciznije navesti profile koji se koriste
Evo nekih osnovnih profila koji se koriste u suvoj gradnji, tj u montaži gips-karton ploča
 1.UD
 2. CD
 3. CW
 4. UW
        5. UA
1. UD -to je profil sa dimenzjama 26mm širine namenjen je pretežno za montažu plafonske pod konstrukcije ali se koristi i za grede,stubove,i osale namene
2.CD je profil koji ima dimenzije 26x56mm (ima i užih u zavisnosti koji je proizvođač ali je debljina uvek 26mm) i on se koristi za plafone uklapanjem jednog u drugi CD ulazi u UD profil
3. CW je profil koji se koristi za pregradne zidove i ima ih u raznim širinama u zavisnosti koja je debljina zida potrebna, 50,75,100 mm
4 UW je zidni profil koji se koristi za formiranje konstrukcije . UW se postavlja na pod i plafon i u njega se ubacuje CW. UW se takođe proizvodi u dim. 50,75,100mm
5 UA je profil koji se koristi pretežno za montažu vrata odnosno otvora u kojima će biti ugrađena vrata i on je debljine 2 mm a širine 50,75,100 mm. koristi se ako je otvor širi od 140cm ili ako je krilo teže od 25 kg.